«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | ГРУНТ ВАК®-0В-01 ВЛАГОЗАЩИТА ВЛАГОЩИТтм MOISTURE PROTECTION PRIMER |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для защиты пористых строительных поверхностей от воздействия влаги внутри влажных помещений. Может использоваться в качестве грунтовочного слоя перед окраской любыми красками или перед нанесением клеев. В зимний период выпускается в морозостойком варианте. |
| СВОЙСТВА | Придает материалам влагостойкость и стойкость к ГСМ. Снижает паропроницаемость поверхности. Снижает пылеобразование и грязеудержание. Укрепляет проблемные поверхности. Снижает расход краски на финишную обработку. Улучшает качество финишного покрытия. Совместим с цементно-песчаными смесями. Образует прозрачное бесцветное покрытие. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | 70-100 г/кв.м. |
| Время высыхания | 1 ч. при 20°С, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87) |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить. |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8(C. |
| Нанесение | Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем. При применении в качестве самостоятельного покрытия наносить в 2 слоя. Для первого или грунтовочного слоя разбавлять водой в соотношении 1:1. |
| Очистка инструментов | До высыхания грунта отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.